МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное бюджетное профессиональное образовательное

учреждение Московской области

«Воскресенский колледж»

| СОГЛАСОВАНО Председатель ПЦК Сперанская О.В.___________ «____» __________ 2020 год | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора ГБПОУ МО «Воскресенский колледж» ____________ Н.Л.Куприна «____» __________ 2020 год |
| --- | --- |

Методическая разработка

# по выполнению практической работы

по междисциплинарному курсу: МДК 01. 01. Устройство автомобилей

специальность: 23.02.07 Техническое  обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей

г. Воскресенск 2020 г.

Организация разработчик: ГБПОУ  МО «Воскресенский колледж»

Морозов Геннадий Александрович. Преподаватель ГБПОУ МО «Воскресенский колледж»

Разработчик:

Новиков Геннадий Александрович Преподаватель ГБПОУ МО «Воскресенский колледж»

Рецензенты:

«___»_________________2017 г.

Председатель предметной (цикловой) комиссии  _____________/О.В.Сперанская/

Утверждена зам директора по УР ________________/Н. Л. Куприна /

«___»______________2020  г.

Методические указания для выполнения практических работ являются частью рабочей программы профессионального модуля разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 23.02.07 Техническое  обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей

базовой подготовки укрупненной группы специальностей 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. Методические указания включают в себя учебную цель, перечень образовательных результатов, задачи, обеспеченность занятия, краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме, вопросы для закрепления теоретического материала, задания для практической работы студентов и инструкцию по ее выполнению, методику анализа полученных результатов, порядок и образец отчета о проделанной работе.

СОДЕРЖАНИЕ

| Название практических (лабораторных) работ | страницы |
| --- | --- |
| Практическое занятие № 11-13. Выполнение заданий по изучению устройства и работы кривошипно-шатунного механизма карбюраторного и дизельного двигателя. |  |
| Практическое занятие № 18-20. Выполнение заданий по изучению устройства и работы газораспределительного механизма карбюраторного и дизельного двигателя. |  |
| Практическое занятие № 23-25. Выполнение заданий по изучению устройства и работы узлов, механизмов и приборов системы охлаждения и облегчения пуска двигателя. |  |
| Практическое занятие № 28-30. Выполнение заданий по изучению устройства и работы узлов, механизмов и приборов системы смазки карбюраторного и дизельного двигателей. |  |
| Практическое занятие № 32-34. Выполнение заданий по изучению устройства и работы узлов и приборов систем питания карбюраторного двигателя и двигателя с электронным впрыском. |  |
| Практическое занятие № 36-38. Выполнение заданий по изучению устройства и работы узлов, механизмов и приборов системы питания дизельного двигателей. |  |
| Практическое занятие № 40-42. Выполнение заданий по изучению устройства и работы узлов, механизмов и приборов системы питания газобаллонной установки с частичной разборкой. |  |

Введение

УВАЖАЕМЫЙ СТУДЕНТ!

Методические указания по дисциплине «МДК01.01 Устройство автомобиля» для выполнения практических работ созданы Вам  в помощь для работы на занятиях, подготовки к практическим работам, правильного составления отчетов.

Приступая к выполнению практической работы, Вы должны внимательно прочитать цель и задачи занятия, ознакомиться с требованиями к уровню Вашей подготовки в соответствии с федеральными государственными стандартами, краткими теоретическими и учебно-методическими материалами по теме практической работы, ответить на вопросы для закрепления теоретического материала.

Все задания к практической Вы должны выполнять в соответствии с инструкцией, анализировать полученные в ходе занятия результаты по приведенной методике.

Отчет о практической работе Вы должны выполнить по приведенному алгоритму, опираясь на образец.

Наличие положительной оценки по практическим работам необходимо для получения зачета по дисциплине МДК)01.01 Устройство автомобиля и допуска к экзамену, поэтому в случае отсутствия на уроке по любой причине или получения неудовлетворительной оценки за практическую  Вы должны найти время для ее выполнения или пересдачи.

Внимание! Если в процессе подготовки к практическим работам или при решении задач у Вас возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения разъяснений или указаний в дни проведения дополнительных занятий.

Время проведения дополнительных занятий можно узнать у преподавателя или посмотреть на двери его кабинета.

Раздел 1.  ПМ 01. Изучение устройства и основ теории подвижного состава автомобильного транспорта

Тема 1.2. Устройство двигателей.

Практическое занятие № 11-13. Выполнение заданий по изучению устройства и работы кривошипно-шатунного механизма карбюраторного и дизельного двигателя.

Цель работы: Закрепить знания студентов, полученные на теоретических занятиях по устройству кривошипно-шатунных механизмов (двигателей).	Цель задания: Ознакомится с устройством и работай кривошипно-шатунного механизма различных двигателей.

Ход занятий:

Вопросы для повторения материала.

- Что называется степенью сжатия двигателя?

- Какие преимущества имеют дизельные двигатели по сравнению с бензиновыми?

- Для чего предназначается турбонаддув в дизельном двигателе?

- Какова последовательность чередования тактов в цилиндрах четырехцилиндровых двигателей?

- Какова последовательность чередования тактов в цилиндрах шестицилиндровых двигателей?

Постановочные вопросы для практического занятия.

- Назначение и общее устройство кривошипно-шатунного механизма.

- Назначение и конструкция блока цилиндров.

- Конструкция головок цилиндров.

- Назначение и общее устройство подвижных частей кривошипно-шатунного механизма.

- Устройство шатунной группы.

- Устройство коленчатого вала и маховика.

Краткое содержание занятия.

Кривошипно-шатунный механизм предназначен для преобразования возвратно-поступательного движения поршней двигателя под воздействием давления воспламенившихся газов во вращательное движение коленчатого вала.

Детали кривошипно-шатунного механизма подразделяются на условно неподвижные и подвижные.

К условно неподвижным деталям относятся блок цилиндров, головка блока цилиндров, картер и поддон картера.

С помощью учебного плаката или видеоматериалов показать конструкции  условно  неподвижных деталей различных марок двигателей, их соединений. Назвать материалы, применяемые для изготовления уплотнений и прокладок.

Закрепление пройденного материала:

Контрольные вопросы.

- Для чего предназначен кривошипно-шатунный механизм двигателя?

- Для чего предназначен поршень двигателя?

- Для чего в поршень вставляются поршневые кольца?

- Какова конструкция шатуна?

- Как фиксируется от осевого смещения коленчатый вал бензиновых двигателей автомобилей марки ЗИЛ?

- Для чего в двигателе служит маховик?

Заключительная часть:

Домашнее задание.

- Проработать подраздел «Кривошипно-шатунный механизм» учебника .

- В рабочей тетради описать, как фиксируются от осевого смещения коленчатые валы бензиновых и дизельных двигателей (привести примеры двух марок бензиновых двигателей и двух марок дизельных двигателей).

- Записать в рабочей тетради число колец поршня двигателя автомобиля ЗИЛ-433100.

Приложение к практическому заданию № 11-13

Рис. 1. Детали кривошипно-шатунного механизма:

а — V-образного карбюраторного двигателя; б — V-образного дизеля; в — соединение головки цилиндра, гильзы, головки и блока цилиндров дизеля КамАЗ-740: 1 — крышка блока распределительных зубчатых колес; 2 — прокладка головки блока цилиндров; 3 — камера сгорания; 4— головка блока цилиндров; 5— гильза цилиндра; 6, 19 — уплотнительные кольца; 7 — блок цилиндров; 8 — резиновая прокладка; 9 — головка цилиндра; 10 — прокладка крышки; 11 — крышка головки цилиндра; 12, 13 — болты крепления крышки и головки цилиндра; 14 — патрубок выпускного коллектора; 15 — болт-стяжка; 16 — крышка коренного подшипника; '17 — болт крепления крышки коренного подшипника; 18 — стальное опорное кольцо; 20 — стальная прокладка головки цилиндра.

Приложение к практическому заданию № 11-13

Рис. 2. Различные формы (I ...VIII) камер сгорания карбюраторных (а) и дизельных (6) двигателей.

Показать на схеме (учебном плакате) различные формы камер сгорания карбюраторных (рис. 2, а) и дизельных (рис.2, б) двигателей.

К подвижным частям кривошипно-шатунного механизма относятся коленчатый вал с подшипниками, шатуны с подшипниками, поршни, поршневые кольца и маховик.

Следует показать конструкции подвижных деталей изучаемых марок двигателей, объяснить их особенности и назвать материалы, применяемые для изготовления.

Представить формы поршней различных двигателей (рис. 3), а также формы и конструкции поршневых колец.

При рассмотрении конструкций коленчатых валов обратить внимание студентов на способы фиксации валов бензиновых и дизельных двигателей от осевого смещения.

Рис.3. Формы (а...е) поршней различных двигателей.

Приложение к практическому заданию № 11-13

|  | Рис. 4. Детали шатунной группы и коленчатого вала: 1 — носок коленчатого вала; 2 — шкив; 3 — храповик; 4 — распорно-упорная шайба; 5 — биметаллические упорные шайбы переднего коренного подшипника; 6 — вкладыш коренного подшипника; 7— вкладыш шатунного подшипника; 8 — стопорное кольцо; 9 — поршневой палец; 10 — втулка; // — отверстие для смазки поршневого пальца; 12 — верхняя головка шатуна; 13 — шатун; 14 — болт крышки шатуна; 15 — бобышка шатуна; 16 — нижняя головка шатуна; 17 — крышка шатуна; 18 — шатунная шейка; 19 — противовес щеки; 20 — коренная шейка; 21 — поршень; 22 — дренажные канавки для слива масла; 23 — маслосбрасываю-щий гребень задней коренной шейки; 24 — маслоотгонные спиральные витки; 25 — сальник заднего коренного подшипника; 26 — маховик; 27 — зубчатый венец; 28 — деревянный боковой уплотнитель; 29 — резиновая уплотнительная прокладка; 30 — крышка заднего коренного подшипника; 31 — канал для смазки шатунного подшипника; 32 — центробежная ловушка для очистки масла; 33 — пробка ловушки; 34— щека; 35 — крышка среднего коренного подшипника; 36 — вкладыш; 37— медно-никелевый подслой; 38— антифрикционный сплав СОС 6-6; 39 — крышка переднего коренного подшипника; 40 — шестерня. |
| --- | --- |

Приложение к практическому заданию № 11-13

Рис. 5.  Шатун:

1 — гайка; 2 — болт; 3, 14 — отверстия для масла; 4 — стержень шатуна; 5 — бронзовая втулка; 6 — отверстие для прохода масла к поршневому пальцу; 7 — верхняя головка шатуна; 8 — номер нижней головки; 9 — нижняя головка шатуна; 10 — крышка нижней головки; 11 — стопорная шайба; 12— метка; 13 — вкладыши; 15 — усик; 16 — паз в головке шатуна.

Рис. 6. Поршень и поршневые кольца:

а — поршень; б — поршневые кольца; в — установка поршневых колец; 1 — поршень; 2 — канавка для стопорного кольца поршневого пальца; 3 — бобышка для установки поршневого пальца; 4 — канавка для установки маслосъемного кольца; 5 — дренажные каналы в теле поршня; 6 — канавки для установки компрессионных колец; 7— установочная лыска на днище поршня; 8 — ребро жесткости бобышки; 9 — обозначение размерной группы поршня; 10 — днище поршня; // — чугунная вставка под верхнее компрессионное кольцо; 12 — температурные прорези в боковой стенке поршня; 13 — направляющая часть боковой стенки (юбка) поршня; 14 — кольцевой диск маслосъемного кольца; 15 — радиальный расширитель маслосъемного кольца; 16 — осевой расширитель маслосъемного кольца; 17 — нижнее компрессионное кольцо; 18— верхние хромированные компрессионные кольца; 19 — уплотняющая часть боковой стенки поршня, образующая с его днищем головку.

Раздел 1.  ПМ 01. Изучение устройства и основ теории подвижного состава автомобильного транспорта

Тема 1.2. Устройство двигателей.

Практическое занятие № 18-20. Выполнение заданий по изучению устройства и работы газораспределительного механизма карбюраторного и дизельного двигателя.

Цель работы: Закрепить знания студентов, полученные на теоретических занятиях по устройству кривошипно-шатунных механизмов (двигателей).

Цель занятия. Ознакомить студентов с назначением и устройством газораспределительных механизмов двигателей.

Ход занятий:

Вопросы для повторения материала.

- Что такое степень сжатия двигателя?

- Какова последовательность чередования тактов в цилиндрах четырехтактного четырехцилиндрового двигателя?

- Для чего предназначен в двигателях кривошипно-шатунный механизм?

- Какие детали в кривошипно-шатунном механизме относятся к условно неподвижным?

- Какие детали в кривошипно-шатунном механизме относятся пне подвижных?

- Из какого металла изготовляют коленчатые валы двигателей автомобилей ГАЗ-31029 и ЗИЛ-433100?

- Какие требования предъявляются к материалу поршня?

- Каковы назначение и конструкция шатуна?

Постановочные вопросы для практического занятия.

- Назначение и общее устройство газораспределительного механизма.

- Устройство и работа клапанного механизма.

- Назначение и устройство распределительного вала и привода распределительного вала.

- Газораспределительные механизмы с верхним расположением клапанов.

- Детали клапанного узла и привода клапанов.

- Фазы газораспределения.

Краткое содержание занятия.

Газораспределительный механизм предназначен для своевременного впуска в цилиндры горючей смеси в двигателях с искровым воспламенением и воздуха в дизельных двигателях, а также для выпуска отработавших газов.

Изучить на учебном плакате и разрезе двигателя клапанный механизм, системы его привода, распределительный вал с механизмом привода и системой передачи усилий от распределительного вала на клапанный механизм. Рассмотреть детали клапанного механизма, материал для их изготовления, условия работы. Изучить газораспределительные механизмы с верхним расположением клапанов и нижним (верхним) расположением распределительного вала.

На учебных плакатах и двигателе в разрезе изучить опорные шейки, кулачки толкателей, эксцентрики для привода топливного насоса, а также расположение деталей клапанного узла, штанг, коромысел и клапанов. Описать назначение, устройство и работу механизма принудительного вращения клапанов.

Период от момента открытия клапанов до момента их закрытия, выраженный в градусах поворота коленчатого вала, называют фазой газораспределения. Фазы зависят от частоты вращения коленчатого вала: чем выше частота вращения, тем больше углы фаз газораспределения (продемонстрировать с помощью диаграмм).

Обратить внимание на то, что у всех двигателей имеется период, когда выпускной и впускной клапаны открыты одновременно, т. е. так называемый момент перекрытия клапанов(выделить на диаграмме).

Закрепление пройденного материала:

Контрольные вопросы.

- Каково назначение газораспределительного механизма?

- Из какого материала изготовляют впускные и выпускные клапаны?

- Как осуществляется крепление клапанной пружины?

- Для чего служит механизм вращения клапанов?

- Как осуществляется привод распределительного вала двигателя автомобилей ВАЗ-1111?

Заключительная часть:

Домашнее задание.

- Проработать подраздел "Газораспределительный механизм" учебника.

- В рабочей тетради построить диаграммы фаз газораспределения двигателей автомобилей марки КамАЗ и автомобилей семейства «Газель».

Приложение к практическому заданию № 18-20

Рис. Газораспределительный механизм:

а — с нижним расположением клапанов и распределительного вала; б — с верхним расположением клапанов и нижним расположением распределительного вала; в — с верхним расположением клапанов и распределительного вала; 1— седло клапана; 2 — клапан; 3 — направляющая втулка; 4 — пружина; 5 — сухарь; 6 — тарелка пружины клапана; 7 — регулировочный болт; 8 — контргайка; 9 — толкатель; 10 — кулачок распределительного вала; 11 — свеча зажигания; 12— опорная шайба; 13 — маслоотражательный колпачок клапана; 14 — крышка головки блока; 15 — коромысло; 16 — регулировочный винт; 17 — ось коромысла; 18 — штанга; 19 — блок цилиндров; 20 — наконечник; 21 — внешняя пружина; 22 — внутренняя пружина.

Рис. Распределительный вал и детали газораспределительного механизма:

1— метка для установки шестерни газораспределения; 2 — шестерня привода распределительного вала; 3 — гайка распределительного вала; 4 — валик привода датчика ограничителя оборотов; 5 — упорный фланец распределительного вала; 6 — распорное кольцо шестерни распределительного вала; 7 — опорные шейки распределительного вала; 8 — эксцентрик привода штанги топливного насоса; 9 — кулачки толкателя выпускного клапана; 10 — кулачки толкателя впускного клапана; 11 — втулка подшипника шейки распределительного вала; 12 — впускной клапан; 13 — направляющая втулка клапана; 14 — шайба пружины впускного клапана; 15 — пружина клапана; 16 — ось коромысла; 17 — коромысло клапана; 18 — регулировочный винт коромысла клапана; 19 — стойка оси коромысел; 20 — механизм вращения выпускного клапана; 21 — выпускной клапан; 22 — штанга толкателя клапана; 23 — толкатели клапанов; 24 — шестерня привода прерывателя — распределителя зажигания и масляного насоса.

Приложение к практическому заданию № 18-20

Рис. Детали клапанного узла:

1 — клапан; 2 — направляющая втулка; 3 — стопорное кольцо; 4 — маслоотражательный колпачок; 5— опорная шайба пружин; 6 — внутренняя пружина; 7— наружная пружина; 8— тарелка пружин; 9 — сухарь; 10 — регулировочная шайба;

11 — толкатель.

Рис. Выпускной клапан двигателя автомобиля ЗИЛ-508.10 с механизмом вращения:

а — выпускной клапан и механизм вращения; б— г — соответственно начальное, рабочее и конечное положения механизма вращения; 1— выпускной клапан; 2 — корпус механизма вращения; 3 — шарик; 4 — опорная шайба; 5 — замковое кольцо; 6 — пружина клапана; 7— тарелка пружины; 8 — сухарь; 9 — дисковая пружина; 10 — возвратная пружина; 11 — натриевый наполнитель; 12 — направляющая втулка; 13 — седло клапана;  14 — жаростойкая наплавка; 15 — заглушка;

16 — головка блока.

Раздел 1.  ПМ 01. Изучение устройства и основ теории подвижного состава автомобильного транспорта

Тема 1.2. Устройство двигателей.

Практическое занятие № 23-25. Выполнение заданий по изучению устройства и работы узлов, механизмов и приборов системы охлаждения и облегчения пуска двигателя.

Цель работы: Закрепить знания студентов, полученные на теоретических занятиях по устройству системы охлаждения (двигателей).

Цель занятия. Ознакомить студентов с назначением и устройством системы охлаждения двигателей.

Ход занятий:

Вопросы для повторения материала.

- Как устроены шатуны и их подшипники?

- Из какого материала изготовляют впускные и выпускные клапаны?

- Почему необходим зазор в приводе от распределительного вала до клапана?

- Для чего в газораспределительных механизмах двигателей автомобилей ЗИЛ-433100 служит механизм вращения клапанов?

Постановочные вопросы для практического занятия.

- Назначение и общие требования к системе охлаждения.

- Общее устройство и работа системы охлаждения.

- Устройство радиатора.

- Устройство и работа паровоздушного клапана.

- Назначение и устройство расширительного бачка.

- Назначение, устройство и работа жидкостного насоса.

- Назначение, устройство и работа.

- Циркуляция охлаждающей жидкости по системе охлаждения.

Краткое содержание занятия.

Температура в зоне сгорания горючей смеси составляет более 2 000 °С, что обусловливает значительный нагрев всех деталей двигателя и при недостаточном охлаждении может повысить их износ, а также может вызвать заклинивание поршней и другие неисправности.

Системы охлаждения бывают воздушные, в которых теплота от стенок цилиндров и головок блока передается воздуху, обдувающему двигатель, и жидкостные.

Для нормальной работы двигателя температура охлаждающей жидкости должна составлять 80...95 °С.

Требования, предъявляемые к охлаждающей жидкости:

- эффективно отводить теплоту;

- не вызывать коррозию металлических изделий;

Расширительный бачок предназначен для компенсации изменений объема охлаждающей жидкости в системе при ее расширении вследствие нагревания. С помощью бачка контролируются степень заполнения системы жидкостью и удаление из нее воздуха и пара. Пробка расширительного бачка имеет два клапана: паровой и воздушный. Уровень охлаждающей жидкости следует проверять на холодном двигателе.

На учебном плакате и с помощью разреза двигателя изучить общее устройство системы охлаждения и принцип ее работы.

Рассмотреть назначение и устройство радиатора, конструкцию и схемы работы паровоздушного клапана в момент действия парового клапана (рис. 2.4, а) и в момент действия воздушного клапана (рис. 2.4, б).

У двигателей автомобилей ВАЗ-1111, -1113 паровой клапан открывается при давлении в системе не менее ПО кПа, а воздушные — при давлении 3... 13 кПа.

Закрепление пройденного материала:

Контрольные вопросы.

- Чем опасен перегрев двигателя?

- Каковы возможные причины переохлаждения двигателя?

- Как осуществляется крепление клапанной пружины?

- Почему в двигателях не применяется открытая система охлаждения?

- Для чего в системе охлаждения двигателя служит радиатор?

- Каковы основные элементы радиатора?

- Для чего в системе охлаждения предназначен паровоздушный клапан?

Заключительная часть:

Домашнее задание.

- Проработать раздел система охлаждения

- Используя интернет-ресурсы и другие дополнительные источники данных по устройству и эксплуатации автомобилей, представить в рабочей тетради полные ответы на следующие вопросы: каковы возможные причины перегрева двигателя; каковы неисправности, к которым может привести переохлаждение двигателя?

Приложение к практическому заданию № 23-25.

Рис. Жидкостная система охлаждения двигателя:

1, 2, 3, 5, 15, 18 — шланги; 4 — патрубок; 6 — распределительный бачок; 7, 9 —пробки; 8 — рубашка охлаждения; 10 — радиатор; 11 — кожух; 12 — вентилятор; 13, 14 — шкивы; 16 — приводной ремень; 17 — насос; 19 — термостат.

Приложение к практическому заданию № 23-25.

Рис. Жидкостный насос.

1— наружный двухручьевой шкив привода генератора, насоса гидроусилителя рулевого управления и вентилятора с водяным насосом; 2 — разрезная конусная втулка крепления шкива; 3 - вал привода водяного насоса; 4 — ступица шкива вентилятора; 5 — шариковый подшипник; 6 — крестовина вентилятора; 7 — распорная втулка; 8 — внутренний одноручьевой шкив для привода компрессора; 9 — корпус подшипников; 10 — водосбрасыватель; 11 — корпус; 12 — крыльчатка; 13 — обойма самоподвижного сальника; 14 — графитизированная текстолитовая упорная шайба; 15 — резиновый уплотнитель сальника; 16 — болт крепления крыльчатки; 17и 18— раструбы подачи охлаждающей жидкости в правую и левую группу цилиндров соответственно; 19 — патрубок подачи жидкости в насос; 20 — контрольный канал выхода охлаждающей жидкости наружу; 21 — бобышка для крепления трубки слива охлаждающей жидкости из отопителя; 22 — бобышка для крепления трубки слива охлаждающей жидкости из компрессора; 23 — пробка, закрывающая контрольное отверстие; 24 — масленка смазки подшипников

Рис. Термостат.

1, 12 — стойки; 2 — перепускной клапан; 3 — баллон; 4 — активная масса
(церезин); 5— упорная шайба; б	компенсационная пружина; 7 — Возвратная пружина; 8— обойма; 9 — Мембрана; 10 — буфер; 11 — втулка; 13 — шток-14 — регулировочный винт;15 -	радиаторный клапан; 16 — седло клапан

Раздел 1.  ПМ 01. Изучение устройства и основ теории подвижного состава автомобильного транспорта

Тема 1.2. Устройство двигателей.

Практическое занятие № 28-30. Выполнение заданий по изучению устройства и работы узлов, механизмов и приборов системы смазки карбюраторного и дизельного двигателей.

Цель работы: Закрепить знания студентов, полученные на теоретических занятиях по устройству системы смазки (двигателей).

Цель занятия. Ознакомить студентов с назначением и устройством системы и маслами, применяемые для смазывания двигателя, а также устройством и работой масленых насосов.

Ход занятий:

Вопросы для повторения материала.

- Какие основные сборочные единицы входят в систему охлаждения двигателя?

- Для чего в пробке наливной горловины устанавливается паровоздушный клапан?

- Для чего предназначена гидромуфта в приводе вентилятора?

- Объясните, как работает гидромуфта привода вентилятора.

- Покажите, как циркулирует охлаждающая жидкость по малому и большому кругам.

- Как устроен жидкостный насос центробежного типа?

- Каковы назначение, устройство и принцип действия термостата?

Постановочные вопросы для практического занятия.

- Назначение смазочной системы двигателя.

- Характеристика смазочных систем.

- Требования, предъявляемые к автомобильным маслам.

- Устройство и работа двухсекционного масляного насоса.

- Устройство и работа односекционного масляного насоса.

- Назначение в смазочной системе двигателя масленого фильтра.

- Устройство и работа фильтров тонкой очистки.

- Устройство и работа полнопоточного фильтра тонкой очистки масла центробежного типа.

- Устройство и работа центробежного маслоочистителя с активным приводом ротора.

Краткое содержание занятия.

Для уменьшения износа трущихся деталей двигателя и частичного их охлаждения служит смазочная система. Кроме того, смазочная система обеспечивает удаление продуктов износа и предохраняет трущиеся детали от коррозии.

В автомобильных двигателях применяется комбинированная смазочная система. Наиболее нагруженные детали (коренные и шатунные шейки коленчатого вала, опорные шейки распределительного вала, распределительные шейки) смазываются под давлением, создаваемым масляным насосом. Остальные детали смазываются разбрызгиванием и смазочным туманом.

Смазывающие масла в двигателях работают в очень тяжелых условиях при высоких температурах и перепадах давлений. Кроме того, в случае попадания в камеру сгорания масло сгорает, образуя нагар.

Автомобильные масла должны иметь необходимые вязкостные свойства, низкую температуру застывания, обладать антикоррозийными свойствами и не содержать механических примесей.

На учебном плакате проследить путь масла в смазочной системе двигателя автомобиля ЗИЛ-433100, начиная от основной секции масляного насоса. Обратить внимание на устройство и работу дифференциального и предохранительных клапанов.

Разъяснить устройство и работу двухсекционного и односекционного масляных насосов, устанавливаемых на двигателях автомобилей.

Загрязненное масло обусловливает повышенный износ деталей двигателя, а также процесс старения самого масла.

По принципу очистки различают фильтры щелевые, объемно-адсорбирующие и центробежные. В современных двигателях устанавливаются полнопоточные фильтры, через которые проходит все масло, подаваемое насосом.

С помощью учебных плакатов, схем и настоящих фильтров рассматреть устройство и процесс фильтрации масла в неразборных и разборных полнопоточных объемно-адсорбирующих фильтрах грузовых автомобилей и масляного фильтра автомобилей семейств «Газель» и «Волга».

Принцип работы центробежного фильтра основан на отбрасывании твердых частиц на стенки ротора центробежной силой, возникающей при его вращении. Преимущество центрифуг по сравнению с фильтрами со сменными фильтрующими элементами заключается в' отсутствии необходимости замены фильтрующего элемента.

Ознакомить студентов с устройством и работой полнопоточного фильтра тонкой очистки масла центробежного типа и с конструкцией масляного радиатора.

Закрепление пройденного материала:

Контрольные вопросы.

- Каково назначение смазочной системы?

- Как уменьшить износ трущихся деталей двигателя?

3.	 Каковы сборочные единицы смазочной системы двигателя?

4.	 Какие требования предъявляются к автомобильному маслу?

- Как осуществляется смазывание основных деталей двигателя?

- Какие точки в масляной системе смазываются под давлением?

- Для чего предназначен масляный фильтр в смазочной системе двигателя?

- Какие фильтры устанавливают в смазочных системах современных двигателей?

- Как устроен масляный фильтр автомобилей марки «Волга»?

- Каков принцип работы центробежного масляного фильтра?

- Для чего в смазочной системе предназначен масляный радиатор?

Заключительная часть:

Домашнее задание.

- Проработать раздел система смазки].

- Определить, в смазочных системах каких двигателей устанавливаются фильтры с перепускным и противодренажным клапанами и в каких — фильтры тонкой очистки масла с двумя фильтрующими элементами. Ответы оформить в рабочей тетради.

Приложение к практическому заданию № 28-30.

Рис. Смазочная система и система вентиляции картера двигателя ГАЗ-31029:

11     шланги; 2 ~ воздушный фильтр; 3 — фильтрующий элемент; 4 — крышка коромысел; 5 — масляный фильтр; 6- датчик сигнализатора аварийного давления масла; 7— клапан масляного радиатора; 8 — запорный краник масляного

радиатора; 9 — масляный насос с маслоприемником; 10— пробка сливного отверстия картера двигателя; 11— масляный радиатор; 12 — датчик указателя давления масла, 13 — золотниковое устройство вентиляции картера.

Рис. Схема смазочной системы двигателя автомобиля ЗИЛ-433100:

1 — центробежный маслоочиститель; 2 — компрессор; 3 — ось коромысел; 4 — пробка маслозаливного отверстия; 5 — топливный насос высокого давления (ТНВД); 6 — масляная магистраль; 7 — подшипник распределительного вала; 8 — коренной подшипник коленчатого вала; 9 — основная секция масляного насоса; 10 — масло-приемник; 11 — предохранительный клапан; 12 — радиаторная секция масляного насоса; 13 — предохранительный клапан основной секции масляного насоса; 14 — дифференциальный клапан; 15 — шатунный подшипник коленчатого вала; 16 — главная масляная магистраль; 17 — указатель давления масла; 18 — перепускной клапан масляного фильтра; 19 — фильтр тонкой очистки; 20 — масляный радиатор; 21 — сливной клапан центробежного маслоочистителя; 22 — запорный кран воздушно-масляного радиатора; 23 — отсечной клапан центробежного маслоочистителя.

Приложение к практическому заданию № 28-30.

Рис.  Схема смазочной системы двигателя ЯМЗ-740 автомобиля КамАЗ-5320:

1 — масляный радиатор; 2, 3, 18, 19, 21, 23, 24 — маслопроводы; 4 — сливной клапан центрифуги; 5 — перепускной клапан центрифуги; 6 — кран включения масляного радиатора; 7 — центрифуга; 8 — предохранительный клапан нагнетательной секции; 9 — радиаторная секция масляного насоса; 10 — нагнетательная секция масляного насоса; 11 — клапан смазочной системы; 12 — полнопоточный фильтр тонкой очистки; 13 — главная масляная магистраль; 14 — перепускной клапан фильтра тонкой очистки масла; 15 — манометр; 16 — указатель уровня масла; 17 — сапун; 20 — компрессор; 22 — ТНВД; 25 — кран включения гидромуфты; 26 — термосиловой датчик; 27 — гидромуфта привода вентилятора; 28 — поддон; 29 — предохранительный клапан радиаторной секции.

Рис. Двухсекционный масляный насос и маслоприемник:

а — конструкция; б — схема работы; в — поступление масла при чистой сетке; г — поступление масла в случае засорения сетки: / — корпус нижней секции насоса; 2 — болт, соединяющий корпуса секций насоса; 3 — прокладка; 4 — ведомая шестерня верхней секции; 5 — вал насоса; 6 — корпус верхней секции; 7 — ведущая шестерня верхней секции; 8 — стопорное кольцо; 9 — крышка масляного насоса; 10 — штифт; // — ведущая шестерня нижней секции; 12 — ведомая шестерня нижней секции; 13, 15 — редукционные клапаны; 14 — место установки крана включения масляного радиатора; 16 — верхняя секция; 17 — нижняя секция; 18 — корпус маслоприемника; 19 — трубка; 20'— пружина; 21 — сетка

Приложение к практическому заданию № 28-30.

Рис. Детали масляного насоса двигателей ВАЗ-2110, -2111, -2112,-1111 и -11113:

1— передний сальник коленчатого вала; 2 — крышка насоса; 3 — резиновое уплотнительное кольцо; 4 -маслоприемник; 5 — корпус насоса; 6 — ведомая шестерня;  7 — ведущая шестерня; 8 — плунжер редукционного клапана; 9 — пружина клапана; 10 — пробка; 11 — уплотнительное кольцо

Рис.  Масляный фильтр автомобилей семейств «ГАЗель и «Волга»:

1 — пробка сливного отверстия; 2 — стержень; 3 — корпус; 4 — датчик указатели давления масла; 5 — перепускной клапан; 6 — уплотнительная прокладка; 7 -колпачковая гайка; 8~ крышка; 9 — фильтрующий элемент; 10 — датчик аварийного давления масла.

Рис. Масляный фильтр 2101С-1012005-РК-1:

1 — пружина; 2 — корпус; 3 — фильтрующий элемент перепускного клапана; 4 -перепускной клапан; 5 — фильтрующий элемент; б — фланец; 7 — стопорное кольцо; 8, II, 12 — прокладки; 9 — крышка; 10 — противодренажный клапан; 13 — муфта-болт.

Приложение к практическому заданию № 28-30.

Рис. Центробежный маслоочиститель:

1 — колпак; 2 — гайка колпака; 3 — гайка крышки ротора; 4 — крышка ротора; 5— ротор; 6— ось маслоочистителя; 7— шариковый подшипник; 8 — отсечной клапан; 9 — сливной клапан; 10 — корпус; 11— прокладка; 12 — шайба

Рис. Масляный радиатор:

а— общий вид: 1, 4 — шланги; 2 — масляный радиатор; 3 — бачок; 5 — кран; 6 — штуцер с предохранительным (ограничительным) клапаном; б — кран закрыт; в — кран открыт.

Раздел 1.  ПМ 01. Изучение устройства и основ теории подвижного состава автомобильного транспорта

Тема 1.2. Устройство двигателей.

Практическое занятие № 32-34. Выполнение заданий по изучению устройства и работы узлов и приборов систем питания карбюраторного двигателя и двигателя с электронным впрыском.

Цель работы: Закрепить знания студентов, полученные на теоретических занятиях по устройству системы питания бензиновых двигателей.

Цель занятия. Ознакомить студентов с назначением и устройством системы питания карбюраторных и с электронным впрыском двигателей.

Ход занятий:

Вопросы для повторения материала.

- Каково назначение смазочной системы?

- Как уменьшить износ трущихся деталей двигателя?

3.	 Каковы сборочные единицы смазочной системы двигателя?

4.	 Какие требования предъявляются к автомобильному маслу?

- Как осуществляется смазывание основных деталей двигателя?

- Какие точки в масляной системе смазываются под давлением?

- Для чего предназначен масляный фильтр в смазочной системе двигателя?

- Какие фильтры устанавливают в смазочных системах современных двигателей?

- Как устроен масляный фильтр автомобилей марки «Волга»?

- Каков принцип работы центробежного масляного фильтра?

- Для чего в смазочной системе предназначен масляный радиатор?

Постановочные вопросы для практического занятия.

- Назначение системы питания двигателей.

- Смесеобразование и составы горючей смесей..

- Общее устройство и схема работы системы питания.

- Устройство и работа простейшего карбюратора

- Назначение и устройство и работа топливного насоса.

- Назначение, устройство и работа топливного фильтра

- Назначение, устройство и работа воздушного фильтра.

- схема распределительного впрыска топлива.

- Топливоподача системы непосредственного впрыска.

- Назначение, устройство и работа форсунки с электромагнитным управлением.

Краткое содержание занятия.

Система питания карбюраторных двигателей служит для приготовления горючей смеси из бензина и воздуха. Горючая смесь быстро и полностью сгорает в камере, если бензин смешивается с воздухом в определенной пропорции, мелко распыляется и хорошо перемешивается.

Бензин должен иметь хорошую испаряемость и антидетонационную стойкость (детонация — это взрывное сгорание рабочей смеси в камере сгорания). Показателем антидетонационного свойства бензина является октановое число.

В зависимости от содержания воздуха и бензина различают следующие виды горючих смесей: нормальную, обогащенную, богатую, обедненную и бедную. Следует дать характеристику каждой смеси и объяснить целесообразность работы двигателей на различных видах смесей в зависимости от нагрузок.

Используя учебные плакаты, схемы и видеоролики, объяснить общее устройство и работу системы питания двигателей с искровым зажиганием, включающей в себя топливный бак, фильтр-отстойник, карбюратор, воздушный фильтр, топливный насос и глушитель. С помощью учебных плакатов и схем объяснить все системы карбюратора. Раскройте особенности конструкции топливного насоса, топливного и воздушного фильтров (сухих и инерционных масленых), топливного бака.

Современный карбюратор не обеспечивает точного необходимого соотношения топлива и воздуха в горючей смеси при различных нагрузках во всех цилиндрах двигателя. В отдельных цилиндрах (особенно многоцилиндровых двигателей) состав горючей смеси может различаться на 15... 17 %.

Рассмотрите систему распределенного впрыска топлива.

В современных бензиновых двигателях все большее распространение находят системы непосредственного впрыска топлива.

С помощью учебного плаката и видеоматериалов рассказать об общей схеме системы непосредственного впрыска топлива двигателя ЗМЗ-4062.10.

Используя схему и разрез электрического бензонасоса, рассмотрите его конструкцию и работу, а также конструкцию и работу форсунок с электромагнитным управлением и регулятором холостого хода.

Закрепление пройденного материала:

Контрольные вопросы.

- Какая  горючая смесь считается нормальной?

- Перечислите все системы карбюратора?

- Каково назначения топливного насоса?

- Из какого материала изготавливают топливные баки?

- Как устроен воздушный фильтр инерционно-масленого типа?

- Какие сборочные единицы входят в систему непосредственного впрыска топлива?

- Куда происходит Впрыск топлива через форсунку?

- Какие датчики устанавливаются в систему непосредственного впрыска топлива?

Заключительная часть:

Домашнее задание.

- Проработать раздел система питания бензиновых двигателей.

- Используя интернет-ресурсы и другие дополнительные источники подготовить проект реферат по теме "Система непосредственного впрыска топлива"

Приложение к практическому заданию № 32-34.

Рис. Схема системы питания карбюраторного двигателя:

1— канал подвода воздуха к воздухоочистителю; 2 — воздухоочиститель; 3 — карбюратор; 4 — рукоятка ручного управления воздушной заслонкой; 5 — рукоятка ручного управления дроссельными заслонками; 6 — педаль подачи топлива; 7 — топливопровод; 8 — топливный бак; 9 — датчик указателя уровня топлива; 10 — указатель уровня топлива; 12 — кран; 12 — пробка горловины топливного бака; 13 — выпускная труба глушителя; 14— фильтр-отстойник; 15 — глушитель; 16 — приемные трубы глушителя; 17 — выпускной трубопровод; 18 — топливный, насос.

Главная дозирующая система                            Холостой ход                               Пусковое устройство

Экономайзер с механическим приводом                                                     Насос-ускоритель

Приложение к практическому заданию № 32-34.

Рис.  Топливный насос двигателя автомобилей «Жигули»,  «Ока»:

1 — нагнетательный патрубок; 2 — сетка-фильтр; 3 — корпус; 4 — всасывающий патрубок; 5 — верхняя крышка; 6 — всасывающий клапан; 7 — шток; 8 — рычаг ручной подкачки топлива; 9 — пружина; 10 — кулачок; 11 — балансир; 12 — рычаг механической подкачки топлива; 13 — нижняя крышка; 14 — внутренняя дистанционная прокладка; 15 — наружная дистанционная прокладка; 16 — нагнетательный клапан.

Рис.Топливные фильтры:

а — грубой очистки; бив — тонкой очистки: 1,11— корпус; 2, 4, 10, 12 — каналы; 3 — крышка; 5, 13 — фильтрующие элементы; 6 — выступы; 7— пробка; 8— каналы; 9— фильтрующие пластины; 14— отстойник; 15 — держатель; 16 —

гайка-барашек

Рис. Сухой воздушный фильтр:

1—  кронштейн крепления корпуса фильтра; 2 — корпус фильтра; 3 — кронштейн крепления крышки; 4 — фильтрующий элемент; 5 — стрелка установки крышки; 6 — крышка; 7 — гайка крепления крышки; 8 — шайба; 9 — верхний вытяжной шланг вентиляции картера; 10 — воздухозаборник; 11 — гофрированный шланг подогретого воздуха; 12 — рычажок заслонки воздухозаборника; 13 — патрубок верхнего вытяжного шланга

Приложение к практическому заданию № 32-34.

Приложение к практическому заданию № 32-34.

Рис. Общая схема системы непосредственного впрыска топлива:

1 — датчик детонации; 2 — выпускной трубопровод; 3 — кислородный датчик; 4 — датчик положения распределительного вала; 5 — свеча зажигания; 6 — катушка зажигания; 7 — форсунка; 8 — регулятор давления топлива; 9 — соединительный трубопровод; 10 — уравнительная полость впускного трубопровода; 11 — дроссельный патрубок; 12 — винт регулирования содержания СО; 13 — дроссельная заслонка; 14 — гофрированный патрубок для гашения колебаний; 15 — потенциометр; 16 — датчик расхода воздуха (расходомер); 17 — электрический разъем; 18 — топливный трубопровод; 19 — сливной трубопровод; 20 — бензиновый бак; 21 — трубопровод высокого давления; 22 — электрический бензонасос; 23 — топливный фильтр; 24 — додроссельное пространство; 25 — регулятор холостого хода; 26 — задроссельное пространство; 27 — датчик положения дроссельной заслонки; 28 — датчик температуры воздушного потока; 29 — впускной трубопровод; 30 — воздушный патрубок; 31 — впускной клапан; 32 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 33 — датчик угловых импульсов; 34 — электронный блок управления (ЭБУ); 35 — зубчатый венец диска синхронизации.

Рис.  Электромагнитная форсунка двигателя :

1-насадок; 2, 12-резиновое уплотнительное кольцо; 3-уплотнительная шайба; 4-якорь электромагнита; 5, 20-уплотнитель; 6-ограничительная шайба; 7-корпус: 8-изолятор; 9-обмотка электромагнита; 10-электриче: контакт; 11-электрический разъем; 13-топливный фильтр 14-топливная трубка; 15-штуцер; 16-топливный канал17-крышка; Т8-пружина; 19-сердечник; 21-корп>: 22-калиброванный зазор; 23-запирающий конус; 24-полость.

Раздел 1.  ПМ 01. Изучение устройства и основ теории подвижного состава автомобильного транспорта

Тема 1.2. Устройство двигателей.

Практическое занятие № 36-38. Выполнение заданий по изучению устройства и работы узлов, механизмов и приборов системы питания дизельного двигателей.

Цель работы: Закрепить знания студентов, полученные на теоретических занятиях по устройству системы питания (двигателей).

Цель занятия. Ознакомить студентов с назначением и устройством системы питания, насосом высокого давления, форсункой, топливным и воздушным фильтров.

Ход занятий:

Вопросы для повторения материала.

- Какая  горючая смесь считается нормальной?

- Перечислите все системы карбюратора?

- Каково назначения топливного насоса?

- Из какого материала изготавливают топливные баки?

- Как устроен воздушный фильтр инерционно-масленого типа?

- Какие сборочные единицы входят в систему непосредственного впрыска топлива?

- Куда происходит Впрыск топлива через форсунку?

- Какие датчики устанавливаются в систему непосредственного впрыска топлива?

Постановочные вопросы для практического занятия.

- Смесеобразование в дизелях.

- Система топливоподачи дизеля.

- Фильтры грубой и тонкой очистки топлива.

- Топливооткачивающие насосы.

- Назначение и общее устройство топливного насоса высокого давления.

- Устройство и работа плунжера.

- Устройство камеры сгорания.

- Назначение и устройство форсунок.

Краткое содержание занятия.

В дизельных двигателях образование горючей смеси происходит внутри цилиндра, куда при такте впуска поступает чистый воздух, который сжимается при такте сжатия в 15 — 20 раз. В конце I   такта сжатия под большим давлением (20...25 МПа) впрыскивается топливо, которое от высокой температуры сжатого воздуха воспламеняется и сгорает.

С помощью учебного плаката и объемной схемы пояснить назначение сборочных единиц системы топливоподачи дизеля.

Используя разрезы сборочных единиц и учебные плакаты, опишите конструкцию и работу фильтров грубой и тонкой очистки дизельного топлива, а также поршневого насоса низкого давления.

Для обеспечения строго дозированной равномерной под высоким давлением подачи топлива в форсунки цилиндров двигателя в соответствии с порядком работы цилиндров используется топливный насос высокого давления (ТНВД).

Используя учебные плакаты, разрез топливного насоса и видеоматериалы, рассмотреть общее устройство и принцип работы ТНВД. Объяснить работу секций ТНВД, каждая из которых работает от кулачка распределительного вала. Для дальнейшего рассмотрения работы секций ТНВД необходимо  подробно  объяснить  студентам  работу  плунжерных  пар.

В течение небольшой продолжительности процесса смесеобразования в дизелях тем не менее должно обеспечиваться полное сгорание горючей смеси. Значительную роль в равномерном перемешивании топлива с воздухом играет форма камеры сгорания.

Показать на учебном рисунке конструкцию и объяснить принцип работы неразделенной дельтовидной камеры сгорания двигателей Д-245 и нераздельной тороидальной камеры сгорания двигателей автомобилей КамАЗ-5320.

Обратить внимание на то, что в неразделенной камере сгорания впрыскивание топлива происходит частично на ее стенки, а частично в поток воздуха внутри камеры.

Форсунки предназначены для обеспечения впрыска топлива в камеру сгорания в мелкораспыленном состоянии и под определенным давлением. В зависимости от применяемого способа смесеобразования форсунки различают однодырчатые и многодырчатые.

С использованием разреза форсунки и учебного плаката описать устройство и рабочий процесс форсунки.

Закрепление пройденного материала:

Контрольные вопросы.

- Для чего в системе питания двигателя служит форсунка?

- Как работает форсунка?

- Чем обеспечивается поворот плунжера.

- Для чего в системе питания дизельного двигателя служит топливный насос высокого давления?

- Каковы составные части ТНВД?

- Каково назначение фильтра грубой очистки топлива?

- Каково устройство фильтра тонкой очистки топлива?

Заключительная часть:

Домашнее задание.

- Проработать раздел система питания дизельного двигателя.

- Используя специальную техническую литературу и интернет-ресурсы, составить и нарисовать в рабочей тетради схему работы двухрежимного регулятора частоты вращения коленчатого вала.

Приложение к практическому заданию № 36-38.

Рис. Фильтр очистки топлива:

а — грубой: 1 — пробка сливного отверстия; 2 — колпак; 3 — успокоитель; 4 — фильтрующий элемент; 5 — корпус фильтрующего элемента; 6 — распределитель топлива; 7 — болт; 8 — фланец; 9 — уплотнительное кольцо; 10 — корпус; б — тонкой: 7/ — болт; 2 — крышка; 3 — фильтрующий элемент; 4 — колпак; 5 — пробка сливного отверстия; 6, 9 — пружины; 7 — шайба; 8 — пробка клапана; 10 — клапан-жиклер; 11 — пробка

Рис. Схемы, поясняющие стадии работы плунжерной пары:

а — впуск топлива (наполнение); б — начало движения плунжера вверх; в — момент

начала нагнетания; г — момент отсечки подачи

Приложение к практическому заданию № 36-38.

Рис. Конструкции камер сгорания:

а — неразделенной дельтовидной; б — неразделенной тороидальной

Рис. Топливоподкачивающий насос поршневого типа на двигателях ЯМЗ-236 и КамАЗ-740.10:

а — конструкция; б— схема перепуска топлива; в — схема поступления топлива в насос и подачи его к фильтру тонкой очистки; / — втулка; 2 — шток толкателя; 3, 8, 18, 22 — пружины; 4 — толкатель; 5 — ось ролика; 6 — ролик; 7 — выпускной клапан; 9, 16 — прокладки; 10, 23 — пробки; 11— корпус цилиндра; 12 — цилиндр; 13, 20— поршни; 14— шток поршня; 15 — рукоятка; 17 — втулка цилиндра ручного насоса; 19 — впускной клапан; 21 — корпус насоса; 24 — эксцентрик; 25, 26 — каналы; А — полость над поршнем; Б — полость под поршнем

Приложение к практическому заданию № 36-38.

Рис. Топливоподкачивающий насос низкого давления на двигателе ЗИЛ-645:

1— корпус; 2 — поршень; 3 — направляющая толкателя; 4 — толкатель; 5 — нагнетательный клапан; б — пружина;

7 — корпус клапана; 8 — крышка.

Рис. Форсунка:

1— корпус; 2 — фильтр форсунки; 3 — уплотнительное кольцо; 4 — тарелка пружины; 5 — пружина; 6 — простаика;

7 — корпус распылителя форсунки; 8 — гайка распылителя; 9 — игла; 10 — регулировочный винт; // — контргайка регулировочного винта.

Рис. Воздушный фильтр:

1 — воздухозаборник; 2 — распорная пружина; 3 — фильтрующий элемент; 4 — уплотнитель; 5 — крышка; 6 — винт; 7 — защелка; 8 — корпус; 9 — патрубок отсоса пыли; 10 — воздухопровод; 11— кронштейн; 12 — шплинт дренажного отверстия; 13 — соединительный патрубок; 14 — хомут; 15 — установочная метка

Приложение к практическому заданию № 36-38.

Рис. Система подачи и очистки воздуха дизеля КамАЗ-740:

а — система подачи воздуха; б — воздухоочиститель; / — колпак; 2 — труба воздухозаборника; 3 — индикатор; 4 — левый впускной трубопровод; 5 — входная труба; 6 — воздухоочиститель; 7— патрубок отсоса пыли; 8 — выходная труба;

9 — борт кузова; 10 — кабина; 11 — корпус воздухоочистителя; 12 — фильтрующий элемент; 13 ~ входной патрубок;

14 — уплотнительное кольцо; 15 — защелка крепления крышки; 16 — держатель фильтрующего элемента;

17 — гайка крепления фильтрующего элемента; 18 — крышка; 19 — выходной патрубок.

Рис.  Топливный насос высокого давления:

1 — рычаг корректора пусковых подач; 2 — фирменная табличка; 3 — вытеснитель топлива; 4 — штуцер топливного насоса; 5 — пружина нагнетательного клапана; 6 — нагнетательный клапан; 7— плунжер; 8 — втулка плунжера; 9 — винты выпуска воздуха; 10 — поворотная втулка плунжера; 11 — зубчатый сектор; 12 — зубчатая рейка; 13 — регулировочные прокладки; 14 — пружина; 15 — толкатель; 16 — корпус насоса; 17 — ролик толкателя; 18, 25 — шариковые подшипники; 19 — кулачковый вал; 20 — крышка насоса; 21 — отводящий масляный канал; 22 — опора кулачкового вала; 23 — подводящий масляный канал; 24 — топливоподкачи-вающий насос; 26 — уплотнительная манжета; 27 — крышка подшипника; 28 — муфта опережения впрыскивания топлива; 29 — муфта привода топливного насоса

Раздел 1.  ПМ 01. Изучение устройства и основ теории подвижного состава автомобильного транспорта

Тема 1.2. Устройство двигателей.

Практическое занятие № 40-42. Выполнение заданий по изучению устройства и работы узлов, механизмов и приборов системы питания газобаллонной установки с частичной разборкой.

Цель работы: Закрепить знания студентов, полученные на теоретических занятиях по устройству системы питания (двигателей).

Цель занятия. Ознакомить студентов с устройством системы газовых редукторов и газовых смесителей.

Ход занятий:

Вопросы для повторения материала.

- Для чего в системе питания двигателя служит форсунка?

- Как работает форсунка?

- Чем обеспечивается поворот плунжера.

- Для чего в системе питания дизельного двигателя служит топливный насос высокого давления?

- Каковы составные части ТНВД?

- Каково назначение фильтра грубой очистки топлива?

- Каково устройство фильтра тонкой очистки топлива?

Постановочные вопросы для практического занятия.

- Топливо для газобаллонных автомобилей.

- Схемы автомобильных газобаллонных установок для сжатых и сжиженных газов.

- Назначение, подразделение, устройство и работа вентилей газобаллонных установок.

- Назначение и устройство предохранительного клапана и электромагнитных запорных клапанов газобаллонных установок.

- Назначение, устройство и работа испарителей сжиженного газа и подогревателей сжатого газа.

- Назначение, устройство и работа газового редуктора высокого давления.

- Назначение, устройство и работа газового редуктора низкого давления.

- Устройство и работа карбюратора-смесителя.

Краткое содержание занятия.

При работе двигателей на бедных горючих бензиновых смесях в отработавших газах содержится много оксидов азота. Одним из путей уменьшения токсичности транспортных средств является перевод части двигателей на газовое топливо.

В качестве топлив в газобаллонных автомобилях применяются специально сжатые и сжиженные газы. В состав сжиженных газов, которые применяются для автомобильных двигателей, входят бутан и пропан с добавлением бутилена, пропилена и этана.

Следует запомнить, что даже при самых низких температурах воздуха давление в баллоне с сжиженным газом не должно быть ниже 0,2 МПа.

Сжатые газы подразделяются на природные нефтяные и канализационные.

Ознакомиться  с получением, составом сжиженных и сжатых газов и дать их сравнительную характеристику. Объяснить достоинства и недостатки газового топлива по сравнению с бензином.

С помощью схемы системы питания двигателя от газобаллонной установки описать общее устройство составных частей и сборочных единиц автомобильной газобаллонной установки.

Баллоны для газобаллонных автомобилей различают трех типов: для сжатых газов, для сжиженных нефтяных газов и сжиженных природных газов. Баллоны для газового топлива при минимальной массе и незначительных габаритных размерах должны обеспечивать топливом заданный пробег автомобиля.

Используя учебные плакаты и образцы деталей, описать назначение, устройство и работу наполнительных, контрольных и расходных вентилей, а также устройство и работу предохранительного клапана и электромагнитного запорного клапанов газобаллонных установок.

Рассмотреть конструкцию и работу испарителя сжиженного газа и подогревателя сжатого газа.

В баллонах газобаллонных автомобильных установок давление сжиженного газа составляет 1,6 МПа, давление сжатого газа — около 20 МПа, а в газовые смесители газ должен поступать под атмосферным давлением. Для снижения давления газа в газобаллонных установках служат газовые редукторы.

В двигателях, работающих на сжатом газе, для снижения давления используются редукторы высокого давления, а в двигателях, работающих на сжиженном газе, — газовые редукторы низкого давления.

С помощью учебных плакатов, видеоматериалов и разрезов газовых редукторов высокого и низкого давления описать их устройство и работу.

Обратить внимание на три ступени газового редуктора низкого давления: первая — высокого давления, вторая — низкого давления, третья — разгрузочное устройство.

Для приготовления газовоздушной смеси предназначены газовые смесители. Газовый смеситель, имеющий дозирующее устройство (экономайзер), может работать с любым редуктором.

Рассмотреть устройство и рабочие процессы карбюратора-смесителя и двухкамерного газового смесителя газобаллонного автомобиля без экономайзера и с экономайзером.

Закрепление пройденного материала:

Контрольные вопросы.

- Каковы преимущества газового топлива по сравнению с бензином?

- Каковы преимущества сжиженных газов по сравнению со сжатыми газами?

- Каково назначение наполнительных вентилей и вентилей контроля?

- Каковы назначение и устройство предохранительного клапана?

- Каково назначение испарителя сжиженного газа и подогревателя сжатого газа?

- Назначение  газовых редукторов высокого и низкого давления?

- Каково устройство и работа газового смесителя?

Заключительная часть:

Домашнее задание.

- Проработать раздел система питания дизельного двигателя.

- Используя специальную техническую литературу и интернет-ресурсы, составить и нарисовать в рабочей тетради схему работы двухрежимного регулятора частоты вращения коленчатого вала.

Приложение к практическому заданию № 40-42.

Рис. Схема системы питания двигателя от газобаллонной установки:

1 — баллоны с сжиженным или сжатым газом; 2 — соединительная арматура; 3 и ]д — трубки; 4 — расходные вентили; 5 — заправочный вентиль; 6 — теплообменник; 7 — приемная труба; 8 — дозирующая шайба; 9 — магистральный вентиль; 10 — фильтр газового топлива; 11— двухступенчатый редуктор; 12 — соединительная трубка; 13 — впускной трубопровод; 14 — дроссельная заслонка; 15 — проставлю ]б — распылитель; 17 — карбюратор-смеситель; 18 — форсунка; 20 — манометр низкого давления; 21 — редуктор высокого давления; 22 — манометр высокого давления

Рис. Вентили: а — наполнительный

б — контрольный; /, 12 — корпуса; 2 — клапан; 3 — мембрана; 4 — крышка; 5 — шток; 6, 14 — маховики; 7 — пробка; 8 — обратный клапан; 9— пружина; 10— уплотнитель; //—контрольное отверстие; 13— штифт.

Рис. Испаритель для газобаллонных автомобилей:

1 — штуцер входной для газа; 2 — штуцер входной для воды; 3 — штуцер выходной для воды; 4 — штуцер выходной для газа; 5 — сливной кран для воды; 6 — змеевик; 7, 8 — корпуса; 9 — втулка

Приложение к практическому заданию № 40-42.

Рис. Предохранительный клапан

(а) и расходный вентиль (б): 1 — регулировочные прокладки; 2 — шток клапана; 3 — корпус клапана; 4 — пружина клапана; 5, 11 — клапаны; 6 — отверстие для выхода газа; 7, 10 — уплотнители клапанов; 8 — корпус вентиля; 9 — седло клапана; 12 — мембрана; 13 — крышка вентиля; 14 — зажим мембраны; 15 — шток вентиля; 16 — маховик вентиля

Рис. Контрольный вентиль наполнения баллона СНГ:

1— маховик; 2, 7— пробки; 3 — шток для вентиля; 4— уплотнитель; 5— корпус; 6 — штуцер

Рис.  Подогреватель СПГ:

1 — штуцер входного патрубка СПГ; 2 — штуцер выходного патрубка СПГ; 3 — нижний корпус; 4 — змеевик; 5 — выходной патрубок отработавших газов; 6 — верхний корпус; 7 — теплообменник; 8 — входной патрубок отработавших газов.

Приложение к практическому заданию № 40-42.

Рис. Двухкамерный газовый смеситель для двигателя газобаллонного автомобиля:

1 — входной патрубок с обратным клапаном в сборе; 2 — обратный клапан; 3 — газовая форсунка; 4 — корпус; 5 — диффузор; 6 — штуцер ввода газа в систему холостого хода; 7 — регулировочный винт общей подачи газа в систему холостого хода; 8 — регулировочный винт минимального числа оборотов холостого хода; 9 — отверстие минимального числа оборотов холостого хода; 10 — отверстие увеличенного числа оборотов холостого хода; 11 — дроссельная заслонка; 12 — канал для подвода газа в систему холостого хода.

Рис.  Электромагнитные запорные клапаны:

а — с газовым фильтром; б — с бензиновым фильтром; 1 — сердечник; 2 — пружина; У—"якорь; 4, 18 — клапаны; 5, 6, 13 — уплотнительные кольца; 7, 23 — распорные пружины; 8 — специальный болт; 9 — прокладка; 10 — опорная шайба; 11 — отстойник фильтра; 12, 21 — фильтрующие элементы; 14, 19 — корпуса фильтров; 15 — защитная обойма; 16 — обмотка; 17, 20 — прокладки; 22— стакан фильтра; 24 — коромысло; А — полость клапана; Б — отверстие.

Приложение к практическому заданию № 40-42.

Рис.  Газовый редуктор высокого давления:

1,11 — фильтры; 2 — нажимной диск; 3 — толкатель; 4 — регулировочный винт; 5 — контргайка; 6 — опорная шайба регулировочного винта; 7 — нажимная пружина; 8 — мембрана; 9 — седло; 10 — предохранительный клапан; 12 — редуцирующий клапан; Л — камера высокого давления; Б — камера рабочего давления

Рис. Газовый редуктор низкого давления:

1 — корпус газового редуктора; 2 — прокладка; 3 — крышка; 4 — контргайка регулировочного винта; 5— регулировочный винт клапана низкого давления; 6 — рычаг диафрагмы низкого давления; 7 — разгрузочная диафрагма; 8 — прокладка разгрузочной диафрагмы; 9 — крышка корпуса верхняя; 10 — седло пружины диафрагмы низкого давления; 11 — пружина диафрагмы низкого давления; 12 — шток диафрагмы низкого давления; 13 — регулировочный ниппель пружины; 14 — упорная шайба пружины; 15 — контргайка седла; 16 — диафрагма низкого давления; 17 — прокладка корпуса фильтра; 18 — фильтр газового редуктора; 19 — сетка фильтра; 20 — клапан высокого давления; 21 — диафрагма высокого давления; 22 — пружина диафрагмы высокого давления; 23 — регулировочная гайка пружины; 24 — рычаг клапана высокого давления; 25 — клапан низкого давления; 26 — пружина разгрузочного устройства; 27 — прокладка пластины; А — полость первой ступени; Б — полость второй ступени; В — полость разгрузочного устройства; Г, Д — полости атмосферного давления.